РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.11.2013 года | № 237 . | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области на 2014-2025 годы |  |  |

В соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358) Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004 г.), территориальных строительных нормативов, Схемы водоотведения поселения рекомендуется разрабатывать с учетом положений СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, Минстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1996. Дата редакции: 28.05.1986 г.), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003 г.), территориальных строительных нормативов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения, водоотведения Горняцкого сельского поселения (приложение № 1 к постановлению).

- Постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего   сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава поселения                                                          О.П. Снисаренко

Постановление вносит

Заведующий сектором

муниципального хозяйства                                    Е.В. Хуторенко

30.10.2013 года

Верно

Ведущий специалист                                              А.М. Ветохина

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 25.11.2013 года № 237

- ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Горняцкого сельского поселения  Белокалитвинского  района Ростовской  области  на 2014 – 2025 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского  района Ростовской  области.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-	Федеральный закон от  07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-	Водный кодекс Российской Федерации.

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29.12. 2011 г. № 13330 2012;

-	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003 г.);

Цели  схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

2014-2025 годы

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Горняцкого сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Район расположен в пределах «Восточного Донбасса», представляет собой волнистую степную равнину, прорезанную долиной реки Калитва и широко развитой овражно-балочной сетью. Большинство оврагов приурочено к склонам речных долин, благодаря чему рельеф склонов характеризуется большой расчлененности и частыми, иногда сплошными обнаженными коренных пород.

Абсолютные отметки поверхности земли на водораздельных пространств изменяются от 30-40 м до 100-110 м, склонов достигает 25-50 м.

Муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение» расположено в центральной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Горняцкое сельское поселение граничит:

- на севере с Литвиновским сельским поселением,

- на востоке с Тацинским районом и Шолоховским городским поселением,

- на юге с Нижнепоповским сельским поселением,

- на западе с Рудаковским сельским поселением.

Согласно Устава в состав муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» входит четыре населенных пункта:

- поселок Горняцкий (административный центр);

- хутор Крутинский;

- хутор Погорелов;

- станция Грачи.

Поселок Горняцкий расположен в северо-восточной части Белокалитвинского района, в 19 км на юго-запад от районного центра город Белая Калитва, в 240 км от областного центра г. Ростова-на-Дону. Поселок Горняцкий является административным центром Горняцкого сельского поселения.

Поселок имеет развитые внешние транспортные связи. Расположен в непосредственной близости от железнодорожной линии Лихая-Волгоград, связывающей поселок с районным центром г. Белая Калитва, областным центром г. Ростов-на-Дону и др., и Федеральной автодороги М-21 «Волгоград-Кишинев».

Хутор Крутинский находится в 11 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий. Это бывшая усадьба бригады № 1 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Главный въезд осуществляется с южной стороны. Хутор расположен рядом с автомагистралью Федерального значения М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский».

Хутор Погорелов находится в 12 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий и 1км от хутора Крутинский. Это бывшая усадьба бригады № 2 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Главный въезд осуществляется с южной стороны.

Станция Грачи расположена в 21 км к югу от административного центра поселок Горняцкий, непосредственно на ветке железнодорожной линии Лихая-Волгоград.

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Жилая застройка Горняцкого сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и кварталом с многоквартирными домами малой этажности.  Численность населения Горняцкого сельского поселения 9 613 человек.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время система водоснабжения п. Горняцкий представляет собой водопроводную линию Ø275мм, проходящую через весь посёлок, от которой отходят в основном тупиковые участки сети  Ø50 - 150 мм и соединяющую два источника водоснабжения:

От водозаборов «Луговой» и «Усть-Бобровский» вода подаётся по водоводу Ø 300 мм в посёлок, (находится на балансе ООО «Исток»). В состав водозаборных сооружений входят: 7 артезианских скважин (общая проектная производительность - 4000 м³/сут; фактическая - 900 м³/сут), резервуар чистой воды (ёмкостью 60 м³) и насосная станция Ι-го подъёма. Приёмный резервуар и насосная станция смонтированные как временный вариант для 4-х скважин, сегодня не обеспечивают возможную водоотдачу водозабора (2000-2500 м³/сут). Вода соответствует требованиям нормативов РФ «Вода питьевая».

В остальную часть посёлка Горняцкий вода подаётся по водоводу Ø250 мм от площадки водопроводных сооружений в р. п.  Шолоховский,  где расположены насосная станция 3а подъёма и резервуары чистой воды общей ёмкостью 10 000 м³. Источником водоснабжения р.п. Шолоховский, в свою очередь, является скважинный водозабор «Правобережный-1» («Горняцкий»), расположенный в районе х. Какичев (Богураевское с.п.) и находящийся на балансе ООО «Исток».  В состав водозаборных сооружений «Правобережный-1» входят: 15 артезианских скважин (общая проектная производительность - 9 000 м³/сут, фактическая - 5 800 м³/сут.), два резервуара чистой воды (объёмом 250 м³ и 500м³) и насосная станция  Ι - го подъёма. Протяжённость водовода Ø 600 до р.п. Шолоховский составляет

46 км.

В связи с его аварийным состоянием, протяжённостью, и учитывая местоположение и сложившуюся систему водоснабжения р.п. Шолоховский и Горняцкий, ГУП РО «УРСВ» была предложена и осуществлена реорганизация схемы водоснабжения г. Белая Калитва и близрасположенных к ней населенных пунктов, в соответствии с которой р. п. Шолоховский и п. Горняцкий переориентируются на существующий скважинный водозабор «Луговой» и строящуюся по проекту ООО «Орион» г. Шахты Ростовской области I-ую очередь «Усть-Бобровского» водозабора.

Первая очередь «Усть-Бобровского» водозабора, строительство которого закончено в настоящее время, расположена северо-восточней п. Горняцкий. В состав первой очереди входят 4 скважины (две рабочие, одна резервная и одна наблюдательная) с водоотдачей - 4 000 м³/сут и водовод Ø 315 мм до п. Горняцкий.

Водоснабжение хутора Крутинский осуществляется от водовода Ø600мм, подающего воду в р.п. Шолоховский, который проходит по территории хутора, тупиковыми участками водопроводных сетей  Ø89 - 150мм.

Водоснабжение хутора Погорелов и станции Грачи не является централизованным, жители пользуются питьевой водой из наливных ям.

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения по на 2013 год составляет 79,2 км при фактическом износе  40%. В срочной замене нуждается 20 км от их общего количества.

Схема водоснабжения и водоотведения Горняцкого сельского поселения

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

160л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в малоэтажных зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и т. д.

90 л/сут на одного человека - норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.08.02-89* и составляют:

Для п. Горняцкий:

- на наружное - 15 л/с (при количестве жителей от 5 000 до 10 000 чел.);

- на внутреннее - 2х5 = 10 л/с (здание дома культуры);

- расчётное количество одновременных пожаров - 1.

Время тушения пожара - 3 часа;

Для  х. Крутинский:

- на наружное - 15 л/с (при количестве жителей до 1 000 до 5 000 чел.);

- на внутреннее - 2х2,5 = 5 л/с (котельная на газовом топливе);

- расчётное количество одновременных пожаров - 1.

Время тушения пожара - 3 часа;

Для  х. Погорелов:

- на наружное - 10 л/с (при количестве жителей до 1 000 чел.);

- на внутреннее - 2х2,5 = 5 л/с (котельная на газовом топливе);

- расчётное количество одновременных пожаров - 1.

Время тушения пожара - 3 часа.

Максимально учитывая сложившуюся схему водоснабжения п. Горняцкий и в соответствии с проводимой ГУП РО «УРСВ» реорганизацией существующей системы водоснабжения выполнено устройство двух автономных систем водоснабжения западной и восточной части посёлка, в связи с чем было предусмотрено:

- расширение водозаборных сооружений: приёмного резервуара и насосной станции I-го подъёма на водозаборе «Луговой» с доведением водозабора «Луговой» до проектной производительности 2000 - 2500 м³/сут;

- строительство площадки водопроводных сооружений в северо-западной части п. Горняцкий в составе: два резервуара чистой воды ёмкостью по 700 м³ каждый (для регулирования суточной неравномерности и хранения аварийного и противопожарного запасов западной части п. Горняцкий,   насосная станция  II-го подъёма;

- выделение на насосной станции II-го подъёма в п. Горняцкий, групп насосов для подачи воды в населённые пункты: п. Горняцкий (западная часть),  на насосную станцию 3А подъёма в р. п. Шолоховский;

- переоборудование насосной станции 3а подъёма, расположенной на площадке водопроводных сооружений в р.п. Шолоховский, при этом выделяется группа насосов для подачи воды в восточную часть п. Горняцкий;

- строительство второй нитки водовода Ø 225 мм от водобака до  3А подъёма, расположенной на площадке водопроводных сооружений в р.п. Шолоховский, с целью усиления давления, до восточной части п. Горняцкий;

- частичное проведение капитального ремонта существующего водовода с Ø 315 мм от насосной станции 3а подъёма, расположенной на площадке водопроводных сооружений в р.п. Шолоховский, до восточной части п. Горняцкий (для устраиваемой кольцевой сети в восточной части посёлка;

- строительство кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах и поэтапная замена действующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 225 мм в существующих кварталах посёлка.

По х. Крутинский предлагается:

- строительство водовода  Ø 160 мм от насосной станции II-го подъёма в п. Горняцкий до х. Крутинский с устройством в х. Крутинский площадки водопроводных сооружений в составе: три резервуара чистой воды ёмкостью по 250 м³ каждый и насосной станции III-го подъёма.

- строительство кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах и поэтапная замена действующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 160 мм в существующих кварталах х. Крутинский.

Для х. Погорелов предусматривается:

- строительство водовода  протяженностью 7 км от насосной станции III-го подъёма в х. Крутинский до х. Погорелов с устройством в х. Погорелов площадки водопроводных сооружений в составе: два резервуара чистой воды ёмкостью по 150 м³ каждый и насосной станции;

- строительство кольцевых водопроводных сетей протяженностью 8 км в проектируемых и существующих кварталах х. Погорелов Ø 110 – 160 мм.

На существующих и планируемых водопроводных сетях Ø 100 мм и более в населённых пунктах п. Горняцкий, х. Крутинский и х. Погорелов предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150 м) и отключающей арматуры.

Планируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб  ПЭ100 SDR17 Ø110÷225 мм ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания планируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г. Водомерными  узлами также оснащаются насосные станции: 3А подъёма, расположенная на площадке водопроводных сооружений в р.п. Шолоховский,  располагаемая в п. Горняцкий,   х. Крутинский  и  х. Погорелов.

По станции Грачи проектом предлагается оснащать жилые дома разводящими системами водоснабжения.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В настоящее время на территории п. Горняцкий действует система отвода бытовых сточных вод от восточной части посёлка на поселковые канализационные очистные сооружения биологической очистки "ТАБС - 110", которые расположены в западной части поселка.

Канализационные очистные сооружения представляют собой очистные сооружения заводского изготовления, процесс очистки которых состоит из механической и биологической очистки сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания ила. По данным ООО "Исток" проектная производительность действующих КОС составляет 2600 м3/сут, фактическая – 200 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод производится в б. Обливенская и далее в р. Калитва.

Поселковая сеть канализации включает в себя самотечную сеть диаметром 150-315 мм;

Общая протяженность поселковых канализационных сетей по данным на 2013 год составляет 10,4 км при средней изношенности 61,4 %. В срочной замене нуждается 5 км или 68,5% от их общего количества.

Канализование общественных и жилых зданий, не подключенных к централизованной канализации, хуторов Крутинский, Погорелов и станции Грачи на сегодняшний день осуществляется в выгребы, откуда сточные воды периодически вывозятся на «ТАБС-110».

- ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для хуторов Крутинский и Погорелов проектом предлагается устройство автономных самотечно-напорных систем водоотведения с очисткой сточных вод на индивидуальных для каждого населённого пункта блочных установках контейнерного типа полной биологической очистки сточных вод серии «Ёрш» с устройством установок по обработке осадка и с доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём 1 категории фирмы «ЭКОС».

Станции биологической очистки сточных вод предлагается разместить на расстоянии не менее 200 м к югу от каждого из населённых пунктов. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрено производить в р.Калитва.

- для х. Крутинский - Е-200, производительностью 150-230 м³/сут (2,14 л/с),  расстояние от выпуска рассеянного типа до х. Погорелов по руслу р. Калитва составляет 1,8 км;

- для х. Погорелов - Е-100, производительностью 70-120 м³/сут (1,36 л/с), расстояние от выпуска рассеянного типа до х. Верхнепопов - 4,5 км.

При размещении элементов систем водоотведения в водоохранных зонах р. Калитва проектом предусматривается:

- «безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых канализационных колодцев и люки-лазы проектируемых канализационных насосных станций должны быть выверены на 20 см выше отметки однопроцентного затопления;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- на все бетонные и железобетонные конструкции наносится гидроизоляция, выполненная по технологии «Пенетрон».

Для утилизации бытовых сточных вод станции Грачи проектом рекомендуется локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», которая:

- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатывает в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания не требуется спец. техника или специально обученный персонал;

- обладает малой энергоёмкостью.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (отчет N3/98/04) и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке.

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического надзора, и  рекомендовать эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учетом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц (от 5 до 100).

Отводимая очищенная сточная вода может использоваться при поливе.

Расчётные расходы стоков приведены в таблицах 1,2,3,4.

Таблица 1

Таблица водопотребления и водоотведения Горняцкого сельского поселения

| Потребитель | Ед-ца измерения | Кол-во | Сред-не су-точн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/ час | ср.сут м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/ час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п. Горняцкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8030 | 160 | 1284,80 | 468,95 | 1670,24 | 122,14 | 1284,80 | 468,95 | 1670,24 | 122,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 256,96 | 93,79 | 256,96 | 18,79 | 64,24 | 23,45 | 64,24 | 4,70 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8030 | 90 | 362,34 | 132,25 | 722,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1904,10 | 695,00 | 2649,90 | 140,93 | 1349,04 | 492,40 | 1734,48 | 126,83 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8100 | 160 | 1296,00 | 473,04 | 1684,80 | 123,20 | 1296,00 | 473,04 | 1684,80 | 123,20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 259,20 | 94,61 | 259,20 | 18,95 | 64,80 | 23,65 | 64,80 | 4,74 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8100 | 90 | 365,50 | 133,41 | 729,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1920,70 | 701,06 | 2673,00 | 142,16 | 1360,80 | 496,69 | 1749,60 | 127,94 |  |
| х. Крутинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1001 | 160 | 160,16 | 58,46 | 208,21 | 22,56 | 160,16 | 58,46 | 208,21 | 22,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 32,03 | 11,69 | 32,03 | 3,47 | 8,01 | 2,92 | 8,01 | 0,87 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1001 | 90 | 45,17 | 16,49 | 90,09 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 237,36 | 86,64 | 330,33 | 26,03 | 168,17 | 61,38 | 216,22 | 23,42 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1030 | 160 | 164,80 | 60,15 | 214,24 | 23,09 | 164,80 | 60,15 | 214,24 | 23,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 32,96 | 12,03 | 32,96 | 3,55 | 8,24 | 3,01 | 8,24 | 0,89 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1030 | 90 | 46,48 | 16,96 | 92,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 244,24 | 89,15 | 339,90 | 26,65 | 173,04 | 63,16 | 222,48 | 23,98 |  |
| х. Погорелов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 522 | 160 | 83,52 | 30,48 | 108,58 | 14,53 | 83,52 | 30,48 | 108,58 | 14,53 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 16,70 | 6,10 | 16,70 | 2,23 | 4,18 | 1,52 | 4,18 | 0,56 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 522 | 90 | 23,55 | 8,60 | 46,98 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 123,78 | 45,18 | 172,26 | 16,76 | 87,70 | 32,01 | 112,75 | 15,09 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 550 | 160 | 88,00 | 32,12 | 114,40 | 15,12 | 88,00 | 32,12 | 114,40 | 15,12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 17,60 | 6,42 | 17,60 | 2,33 | 4,40 | 1,61 | 4,40 | 0,58 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 550 | 90 | 24,82 | 9,06 | 49,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 130,42 | 47,60 | 181,50 | 17,45 | 92,40 | 33,73 | 118,80 | 15,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 859,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО существующее: |  | 9553 |  | 2265,24 | 826,81 | 3152,49 | 162,69 | 1604,90 | 585,79 | 2063,45 | 146,42 |  |
|  | ВСЕГО планируемое: |  | 9680 |  | 2295,35 | 837,80 | 3194,40 | 164,85 | 1626,24 | 593,58 | 2090,88 | 148,37 |  |
| Количество расчётных дней в году: 365 - для населения; 183 - для полива (аналог - Ростов на Дону) СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |
| СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |
| Нами приняты: для населения - 160 л/сут на человека, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 для застройки 1-2-этажными частными жилыми домами, и рекомендуемой журналом «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15 т.к. Норма 160 л/чел·сут признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека. |

Таблица 2

Расчеты водопотребления и водоотведения проектируемых  кварталов в п.Горняцкий

| Потребитель | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 139 | 160 | 22,24 | 8,12 | 28,91 | 6,44 | 22,24 | 8,12 | 28,91 | 6,44 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,45 | 1,62 | 4,45 | 0,99 | 1,11 | 0,41 | 1,11 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 139 | 90 | 6,27 | 2,29 | 12,51 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 32,96 | 12,03 | 45,87 | 7,43 | 23,35 | 8,52 | 30,02 | 6,68 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 57 | 160 | 9,12 | 3,33 | 11,86 | 2,89 | 9,12 | 3,33 | 11,86 | 2,89 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,82 | 0,67 | 1,82 | 0,44 | 0,46 | 0,17 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 57 | 90 | 2,57 | 0,94 | 5,13 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,52 | 4,93 | 18,81 | 3,33 | 9,58 | 3,50 | 12,31 | 3,00 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 110 | 160 | 17,60 | 6,42 | 22,88 | 5,70 | 17,60 | 6,42 | 22,88 | 5,70 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,52 | 1,28 | 3,52 | 0,88 | 0,88 | 0,32 | 0,88 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 110 | 90 | 4,96 | 1,81 | 9,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,08 | 9,52 | 36,30 | 6,58 | 18,48 | 6,75 | 23,76 | 5,92 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 132 | 160 | 21,12 | 7,71 | 27,46 | 6,22 | 21,12 | 7,71 | 27,46 | 6,22 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,22 | 1,54 | 4,22 | 0,96 | 1,06 | 0,39 | 1,06 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 132 | 90 | 5,96 | 2,17 | 11,88 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 31,30 | 11,42 | 43,56 | 7,17 | 22,18 | 8,09 | 28,51 | 6,46 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 73 | 160 | 11,68 | 4,26 | 15,18 | 3,70 | 11,68 | 4,26 | 15,18 | 3,70 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,34 | 0,85 | 2,34 | 0,57 | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 73 | 90 | 3,29 | 1,20 | 6,57 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,31 | 6,32 | 24,09 | 4,27 | 12,26 | 4,48 | 15,77 | 3,84 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 121 | 160 | 19,36 | 7,07 | 25,17 | 5,85 | 19,36 | 7,07 | 25,17 | 5,85 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,87 | 1,41 | 3,87 | 0,90 | 0,97 | 0,35 | 0,97 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 121 | 90 | 5,46 | 1,99 | 10,89 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,69 | 10,47 | 39,93 | 6,75 | 20,33 | 7,42 | 26,14 | 6,07 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,70 | 0,26 | 0,70 | 0,17 | 0,18 | 0,06 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 90 | 0,99 | 0,36 | 1,98 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,22 | 1,90 | 7,26 | 1,29 | 3,70 | 1,35 | 4,75 | 1,16 |  |
|  | Всего: | чел | 654 |  | 155,08 | 56,60 | 215,82 | 19,72 | 109,87 | 40,10 | 141,26 | 17,75 |  |
| Количество расчётных дней в году: 365 - для населения; 183 - для полива (аналог - Ростов-на-Дону) СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985 |
| СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986 |
| 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |

Таблица3

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых домов х. Крутинский

| Потребитель | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | Хоз-питьевые нужды | чел | 73 | 160 | 11,68 | 4,26 | 15,18 | 3,70 | 11,68 | 4,26 | 15,18 | 3,70 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,34 | 0,85 | 2,34 | 0,57 | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 73 | 90 | 3,29 | 1,20 | 6,57 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,31 | 6,32 | 24,09 | 4,27 | 12,26 | 4,48 | 15,77 | 3,84 |  |
| 19 | Хоз-питьевые нужды | чел | 77 | 160 | 12,32 | 4,50 | 16,02 | 3,90 | 12,32 | 4,50 | 16,02 | 3,90 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,46 | 0,90 | 2,46 | 0,60 | 0,62 | 0,22 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 77 | 90 | 3,47 | 1,27 | 6,93 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,26 | 6,66 | 25,41 | 4,50 | 12,94 | 4,72 | 16,63 | 4,05 |  |
| 20 | Хоз-питьевые нужды | чел | 103 | 160 | 16,48 | 6,02 | 21,42 | 5,19 | 16,48 | 6,02 | 21,42 | 5,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,30 | 1,20 | 3,30 | 0,80 | 0,82 | 0,30 | 0,82 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 103 | 90 | 4,65 | 1,70 | 9,27 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,42 | 8,91 | 33,99 | 5,99 | 17,30 | 6,32 | 22,25 | 5,39 |  |
| 21 | Хоз-питьевые нужды | чел | 70 | 160 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,24 | 0,82 | 2,24 | 0,55 | 0,56 | 0,20 | 0,56 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 70 | 90 | 3,16 | 1,15 | 6,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,60 | 6,06 | 23,10 | 4,10 | 11,76 | 4,29 | 15,12 | 3,69 |  |
|  | Всего: | чел | 323 |  | 76,59 | 27,96 | 106,59 | 12,35 | 54,26 | 19,81 | 69,77 | 11,11 |  |

Таблица4

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых домов в х.Погорелов

| Потребитель | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 32 | 160 | 5,12 | 1,87 | 6,66 | 1,62 | 5,12 | 1,87 | 6,66 | 1,62 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,02 | 0,37 | 1,02 | 0,25 | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 32 | 90 | 1,44 | 0,53 | 2,88 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,59 | 2,77 | 10,56 | 1,87 | 5,38 | 1,96 | 6,91 | 1,68 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 47 | 160 | 7,52 | 2,74 | 9,78 | 2,38 | 7,52 | 2,74 | 9,78 | 2,38 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,50 | 0,55 | 1,50 | 0,37 | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 47 | 90 | 2,12 | 0,77 | 4,23 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,14 | 4,07 | 15,51 | 2,75 | 7,90 | 2,88 | 10,15 | 2,47 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 78 | 160 | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,50 | 0,91 | 2,50 | 0,61 | 0,62 | 0,23 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 78 | 90 | 3,52 | 1,28 | 7,02 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,50 | 6,75 | 25,74 | 4,56 | 13,10 | 4,78 | 16,85 | 4,11 |  |
|  | Всего: | чел | 157 |  | 37,23 | 13,59 | 51,81 | 8,02 | 26,38 | 9,63 | 33,91 | 7,22 |  |

6.  ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Водоснабжение | (тыс. рублей) 412 107 |
| --- | --- |
| Расширение водозаборных сооружений: строительство приемного резервуара и насосной станции 1–го подъема на водозаборе «Луговой» с доведением водовода «Луговой» до проектной производительности 2000–2500 м3/сутки. | 67000,00 |
| Проектирование и строительство водовода до х. Погорелов | 25 000,00 |
| Строительство водовода (110, насосной станции и водонапорной башни в ст. Грачи | 20 000,00 |
| Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода п. Горняцкий, х. Крутинский, | 300107 |
| Установка приборов учета воды в существующем жилом фонде п. Горняцкий, х. Крутинский | Оплата установки населением |
| Водоотведение | 1 173 246,00 |
| Проектирование и строительство автономных блочных установок контейнерного типа с полной биологической очисткой сточных вод серии "Ерш" с устройством установок по обработке осадка в х. Крутинский, х. Погорелов | 45445,00 |
| Проектирование и строительство канализационных насосных станций в п. Горняцкий, х. Крутинский, х. Погорелов | 64799,00 |
| Строительство напорных и самотечных сетей канализации в п. Горняцкий, х. Крутинский, х.Погорелов | 361153,00 |
| Инженерная подготовка территории | 144871,00 |
| Выполнение вертикальной планировки территорий п. Горняцкий, х. Крутинский, х. Погорелов | 25342,00 |
| Строительство малых мостов в п. Горняцкий | 17444,00 |
| Строительство сетей дождевой канализации в п. Горняцкий | 66565,00 |
| Строительство локальных очистных сооружений дождевых стоков типа «Flotenk» в составе: пескоотделителей, маслоуловителей, сорбционных фильтров в п. Горняцкий | 15001 |
| Организация поверхностного стока в х. Крутинский, х. Погорелов | 20519 |

Ведущий специалист                                                                                                           А.М. Ветохина